1. Подготовка питьевой воды локальными установками.

Воду хозяйственно-питьевого назначения в г. Екатеринбурге и большинстве городов Свердловской области получают в основном из поверхностных источников, которые могут быть в той или иной степени загрязнены.

Многие токсичные примеси, находящиеся  в поверхностных источниках водоснабжения, транзитом проходят через централизованные  фильтровальные станции, либо трансформируются в процессе реагентной обработки воды и поступают в водопроводную сеть города. Проблему качества воды усугубляет состояние водопроводных сетей, которые нередко становятся причиной вторичных загрязнений водопроводной воды и появления в ней механических примесей и продуктов коррозии труб.

Ряд токсичных загрязнений появляется в воде в процессе водоочистки, в частности, соединения алюминия и хлора. Так, при хлорировании воды с целью ее обеззараживания образуются токсичные для организма, особенно детского, хлорорганические соединения типа хлороформа, четыреххлористого углерода и др. Попадание этих  соединений в организм человека с питьевой водой крайне нежелательно.

Таким образом, в большинстве случаев в наши дома поступает вода, не соответствующая требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая» по тем или иным показателям.

Очень важно представлять, что различные группы примесей, находящихся в воде, не могут быть  извлечены одним каким-то методом. Тот или иной метод очистки эффективно удаляет только определенный вид загрязнений. Например, механической очисткой эффективно удаляются мелкие частицы песка, глины, ила, продукты коррозии металлических труб (вещества, которые обусловливают мутность воды), в то время как гуминовые компоненты цветности, а также низкомолекулярные хлорорганические соединения на механических фильтрах практически из воды не извлекаются. Для этих целей необходимо применять сорбционные фильтры из углеродного волокна после тщательного удаления веществ, обусловливающих мутность воды.

При использовании популярных в настоящее время мембранных методов очистки следует учитывать, что в водоочистительных установках могут быть применены обратноосмотические мембраны. Данный вид мембран (характерный в основном для установок импортного производства) извлекает из воды практически все соли, и нейтральные, и токсичные, и в результате потребитель получает «мертвую» дистиллированную воду, не содержащую полезные микроэлементы.

Мы рекомендуем использовать нанофильтрационные мембраны, которые сохраняют в воде нейтральные соли и микроэлементы, а задерживают токсичные высокомолекулярные неорганические и органические примеси и т.д.

Из-за низкого качества питьевой воды около 70% горожан уже отказались от использования водопроводной воды для питьевых целей, предпочитая покупать чистую воду или повышать качество водопроводной воды с помощью специальных установок.

На кафедре Водного хозяйства и технологии воды  Института Строительства и Архитектуры УрФУ разработаны  локальные установки «Акварос», предназначенные для доочистки водопроводной воды, которые позволяют достичь степени очистки воды, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая».  Установки сертифицированы.

Разработаны и предлагаются к внедрению «под ключ» установки, работающие по  следующим технологическим схемам обработки холодной и горячей водопроводной воды:

  - Механическая очистка холодной воды на вводе в дом  (фото 3)

  - Механическая  и сорбционная очистка на вводе в дом

1.3.      Обеспечение жилых домов питьевой водой за счет доочистки водопроводной воды на локальной установке «Акварос» и подачи ее по третьей трубе в каждую квартиру (третий кран на мойке)

1.4.     Механическая очистка горячей воды в доме при осуществлении закрытой и открытой схемы ГВС   (фото 2)

1.5.     Обеспечение питьевой водой населения в индивидуальных коттеджах и коттеджных поселках и в квартирах за счет работы локальных установок

1.5.1. Очистка воды в квартирах с применением озонирования (над мойкой)

1.5.2. Очистка воды с применение угля с серебром (под мойкой)

1.6.     Очистка воды в коттеджном поселке    (фото 6)

1.7.    Доочистка водопроводной воды в социально-значимых учреждениях (школы, садики, больницы, школы-интернаты), в цехах и столовых промышленных предприятий

1.8.    Обеспечение питьевой водой малых населенных пунктов за счет доочистки воды существующих централизованных станций обезжелезивания     (фото 1)

1.9.  Обеспечение питьевой водой малых населенных пунктов за счет раздачи воды на локальных точках водоразбора и централизованной подачи воды в жилые дома     (фото 5)

1.10. Комплексная технология очистки водопроводной воды и воды из скважин на локальных установках.

Почти двадцатилетний опыт внедрения данных водоочистительных систем показал надежность их в эксплуатации и высокое качество воды в течение всего срока службы установки. Гарантийный срок службы установок 1 год. Потребителям предлагается также сервисное обслуживание установок по отдельному договору.

Эффективность доочистки водопроводной воды с применением

технологических схем на основе установок «Акварос»

| № п/п | Наименование показателей качества воды | Предельно- допустимая концентрация (ПДК) | Вода в водопроводе г. Екатеринбурга | Вода после механических фильтров | Вода после механических и сорбционных фильтров | Вода после установки «Акварос» с мембранными фильтрами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Запах, балл | 2 | 2-4 | 1 | 0 | 0 |
| 2. | Мутность, мг/л | 1,5 | 0,5-2,5 | 1,3-1,5 | <1,5 | <0,1 |
| 3. | Цветность, градус | 20 | 10-60 | 20-30 | 10-20 | <5 |
| 4. | Привкус, балл | 2 | 2-3 | 1-2 | 0 | 0 |
| 5. | Железо, мг/л | 0,3 | 0,1-1,2 | 0,1-0,6 | 0,1-0,3 | <0,1 |
| 6. | Окисляемость, мг О2/л | 5 | 4-7 | 3-6 | 2-4 | <0,25 |
| 7. | Марганец, мг/л | 0,1 | 0,1-0.4 | 0,1-0,4 | 0,1-0,3 | <0,1 |
| 8. | Жесткость, мг/л | 7 | 1,5-2,5 | 1,5-2,5 | 1,5-2,5 | <1,5 |

По мере укомплектования установки дополнительными стадиями физико-химической обработки воды достигается более глубокая степень очистки и обеспечивается безопасность питьевой воды.

Получаемая питьевая вода по своим показателям соответствует бутилированной воде первой категории качества и обладает улучшенными свойствами по сравнению с требованиями СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая», т.е. является безопасной в эпидемиологическом отношении, безвредной по химическому составу, благоприятной по органолептическим свойствам и, кроме того, остается физиологически полноценной, т.к. имеет оптимальный уровень минерализации.

Имеется большой опыт внедрения описанных технологических схем и их эксплуатации на объектах жилищного, социально-культурного, медицинского назначения. Только за счет бюджета Свердловской области внедрено около 100 установок в областных больницах, в том числе, детских, социальных учреждениях, учреждениях культуры, расположенных по всей области; около 120 установок - в муниципальных школах, детсадах и других объектах в рамках областных и городских целевых программ. Более 800 установок успешно работают на предприятиях области для обеспечения питьевого режима сотрудников. Среди крупных партнеров - ОАО «НТМК» г. Нижний Тагил, ООО «ВИЗ-Сталь», ЗИК, (г. Екатеринбург), ОАО «Первоуральский новотрубный завод», ОАО «Ревдинский завод ОЦМ», ОАО «Уралвагонзавод», ОАО «УАЗ - СУАЛ» (г. Каменск-Уральский), «Уральский электрохимический комбинат» (г. Новоуральск), Северский трубный завод (г. Полевской), предприятия пищевой промышленности, банки, университеты и др.

Технологические схемы доочистки водопроводной воды.

Для поэтапной очистки водопроводной воды применяются следующие схемы:

- механическая очистка холодной воды на вводе в дом.

- механическая и сорбционная очистка холодной воды на вводе в дом.

- обеспечение жилых домов питьевой водой за счет доочистки водопроводной воды и подачи ее по третьей трубе в каждую квартиру (третий кран на мойке).

- обеспечение питьевой водой населения в индивидуальных коттеджах и коттеджных поселках и в квартирах за счет работы локальных установок:

- очистка воды в квартирах с применением озонирования

- очистка воды с применение угля с серебром (под мойкой)

- очистка воды в коттеджном поселке

- механическая очистка горячей воды в доме при осуществлении закрытой и открытой схемы ГВС.

- доочистка водопроводной воды в социально-значимых учреждениях (школы, садики, больницы, школы-интернаты), в столовых и цехах промышленных предприятий

- обеспечение питьевой водой малых населенных пунктов за счет доочистки воды существующих централизованных станций обезжелезивания

- обеспечение питьевой водой малых населенных пунктов за счет раздачи воды на локальных точках водоразбора и централизованной подачи воды в жилые дома

1.1. Механическая очистка холодной воды на вводе в дом  (фото 3)

Установка очистки холодной воды имеет две ступени фильтрации.

1 ступень – фильтрация воды через  зернистую загрузку. Промывка фильтра автоматическая;

2 ступень – фильтрация воды через картриджи тонкой очистки (размер пор картриджей 10-20 мкм).

Предельные потери напора на механических фильтрах 2-ой ступени не более 15 м вод.ст.  Замена картриджей по опыту эксплуатации проводится через 6-12 месяцев.

Установка очистки воды имеет обводную линию (байпас, может быть установлен на существующем трубопроводе). Помещение оборудуется трапом для слива воды из фильтров при замене картриджей.

При прохождении воды через две ступени фильтров механической очистки, вода доочищается от взвешенных веществ, продуктов коррозии труб, гидроксидов алюминия, марганца и др. При этом происходит осветление воды и снижение ее цветности, уменьшается количество осадков в трубах, улучшаются условия работы сантехнических приборов, посудомоечных машин и пр.

Кроме того при наличии фильтров внутренняя водопроводная сеть дома  защищается от залповых выбросов взвешенных веществ из наружных сетей, что имеет место при отключениях и ремонтах.

Кол-во внедренных установок – 32 шт.

1.2. Механическая  и сорбционная очистка на вводе в дом

Назначение установки.

Установка предназначена для механической и сорбционной очистки воды на вводе в объект потребления. Удаляет взвешенные вещества размером более 1 мкм. Снижает мутность, цветность воды, запах, привкус, удаляет  продукты коррозии труб, тяжелые металлы, хлор и хлорорганические соединения. Способствует уменьшению отложений в трубопроводах, увеличивает срок службы сантехники (краны, смесители), бытовой техники (посудомоечные машины, водонагреватели и др.), защищает систему водоснабжения от залповых выбросов взвешенных веществ после ремонтов и отключений. Установка предназначена для очистки, как холодной, так и горячей воды. Вода приобретает голубоватый оттенок и является экологически безопасной, поскольку удален свободный хлор, хлорорганические соединения и компоненты цветности. Солевой состав нейтральных солей и микрокомпонентов сохранен. Принятие ванны или душа является весьма комфортным. Очищенная вода не производит отрицательных воздействий на кожу.

Состав и характеристика установки.

Установка состоит из четырех корпусов фильтров (рис. 2.1) и  ультрафиолетовых стерилизаторов. Три корпуса являются фильтрами механической очистки (грубой, тонкой и сверхтонкой). Четвертый корпус содержит сорбционные картриджи из углеродного волокна для удаления хлора и хлорорганических соединений. Корпуса фильтров выполнены из нержавеющей стали, имеют фланцевое соединение и снабжены манометрами, автоматическими спускниками воздуха, пробоотборниками.

Корпуса фильтров могут быть расположены вертикально, либо горизонтально, в зависимости от размеров помещения.

Схемы подключения фильтров приведены на рис.

Напор воды на входе в установку 3-6 ати. При подборе насосов насосной станции необходимо учитывать потери напора на фильтрах (2 атм). Начальная потеря напора не более 0,4 атм. Замена фильтрующих элементов необходима при потере напора на фильтрах 2 атм.

Требования к помещению.

1.Установка должна быть расположена в помещении с ограниченным доступом.

2. Помещения должны иметь водонепроницаемый пол.

3. Образующиеся дренажные воды должны сбрасываться в приямки с последующим отводом воды погружными насосами в хозбытовую канализацию или непосредственно в хозбытовую канализацию. Уклон пола помещений к приямку составляет 0,005.

4. Стены и потолок помещений должны быть оштукатурены и побелены.

5. Температура воздуха в помещении должна быть не менее +50С. Помещения должны иметь искусственное освещение.

6. Вентиляция помещений аналогична вентиляции помещений насосных станций.

Кол-во внедренных установок – 4 шт.

1.3. Обеспечение жилых домов питьевой водой за счет доочистки водопроводной воды на локальной установке «Акварос» и подачи ее по третьей трубе в каждую квартиру (третий кран на мойке)

Преимущества системы с третьим краном:

1. Предлагаемая вода - первой категории качества. Получена в результате

доочистки водопроводной  воды. Находится непосредственно в Вашей квартире.

2. Исключается:

- вторичное загрязнение воды от магистральных и внутридомовых

водопроводных труб;

- субъективный человеческий фактор при работе установки, т.к. установка

работает в автоматическом режиме;

- попадание в организм человека мутагенных и канцерогенных хлорорганических

соединений, получаемых при хлорировании воды;

- возможность попадания токсичных примесей искусственного происхождения

в воду потребителя независимо от их присутствия в источнике водоснабжения

(например, как трихлорэтилен в Верх-Исетском пруду);

3. Сервисное обслуживание установки по согласованному графику;

4. Проведение анализов очищенной воды и информирование жителей о

полученных результатах;

5. Заключение индивидуального договора с собственником каждой квартиры на     оказание услуг по обеспечению качественной водой.

Данная технология очистки воды внедрена в:

- жилом доме ул. Блюхера, 41

- здании Свердловского областного суда, ул. Московская, 77

- жилой комплекс «Башня Исеть», ул. Бориса Ельцина

Схема  организации питьевого водоснабжения

жилого дома с помощью третьей трубы

1.4. Механическая очистка горячей воды в доме при осуществлении закрытой и открытой схемы ГВС   (фото 2)

В закрытой системе ГВС водопроводная вода поступает в теплообменник без специальной подготовки. В ней имеются соединения растворенного двухвалентного железа. В процессе нагрева воды двухвалентное железо окисляется имеющимся в воде кислородом и переходит в трехвалентное, образуя гидроксид железа, который придает воде желтый цвет, при этом увеличивается мутность и в целом ухудшается качество воды.

Для очистки воды от гидроксида железа в контуре циркуляции ГВС предложено использовать механический картриджный фильтр. Фильтр устанавливается сразу после теплообменника.

В процессе очистки горячей воды картриджи заполняются уловленными осадками. При этом гидравлическое сопротивление фильтра увеличивается. Для компенсации гидравлических потерь на фильтре устанавливается дополнительный циркуляционный насос. Корпуса фильтров и все соединения выполняются из нержавеющей стали.

По манометрам на входе и выходе определяют величины потерь напора. При потере напора в пределах 10 м вод.ст. картриджи заменяются. Замена картриджей по опыту эксплуатации производится через 6 – 9 месяцев.

Очищенная вода становится бесцветной, прозрачной, с содержанием железа менее 0,2 мг/л.

Кол-во внедренных установок – 28 шт.

1.5. Обеспечение питьевой водой населения в индивидуальных коттеджах и коттеджных поселках и в квартирах за счет работы локальных установок

1.5.1. Очистка воды в квартирах с применением озонирования (над мойкой)

Водоочистительная  установка «Акварос» производства ООО «БМБ» удаляет из воды городского водопровода железо, марганец, тяжелые металлы, хлор, хлорорганические соединения, снижает окисляемость, устраняет бактерии и вирусы. Очищенная вода лишена неприятных запахов и привкусов, ее качество значительно превышает требования СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

Производительность установок

от 5 л/ч. Система состоит из сле-

дующих блоков:

- механический фильтр;

- мембранный фильтр;

- угольный фильтр;

- двойное озонирование.

Очищаемая в установке вода проходит следующую обработку:

1. Фильтрация через мембранный фильтр. Здесь происходит отделение загрязняющих веществ на молекулярном уровне. Коллоидные и взвешенные вещества, элементы цветности, высокомолекулярные органические вещества не проходят через мембрану и сбрасываются с дренажным потоком в канализацию. Таким образом, в фильтре не накапливаются загрязняющие воду вещества, и это позволяет эксплуатировать установку годами без замены мембранного фильтрующего элемента. За счет эффекта самопромывки мембраны фильтрующая способность установки в течение долгого времени остается постоянной.

2. Вода, прошедшая через мембрану, поступает на вторую стадию очистки – озонирование. Озон имеет окислительную способность в 600 раз больше, чем у хлора. При озонировании идет окисление органических и хлорорганических соединений, окисление металлов (всего того, что прошло через мембрану).

3. Обработанная озоном вода поступает в угольный фильтр, где сорбируются продукты окисления. Поскольку вода прошла уже две стадии очистки и имеет высокие показатели качества, ресурс работы угольного фильтра и его эффективность значительно увеличиваются. Если на водопроводной воде угольный фильтр работает около 3-х недель, то в установке «Акварос» он может работать более года.

МИП  УрФУ - ООО «БМБ» внедрено с 1995 г. более 1500 установок очистки воды в Екатеринбурге и Уральском регионе. Фирма осуществляет гарантийное и сервисное обслуживание.

1.5.2. Очистка воды с применение угля с серебром (под мойкой)

1. Назначение установки. Получение воды питьевого качества на установке «Акварос»-5, производительностью 5 л/час. При обработке воды на установке «Акварос» вода освобождается от токсичных компонентов (взвешенные вещества, тяжелые металлы, хлор, хлорорганика, элементы цветности и др.) до концентраций значительно меньших, чем требует  СанПиН 2.4.1.1074-01 «Вода питьевая».

2. Состав и цена установки.

Установка состоит из:

- механического фильтра (замена через 6 месяцев, цена 180 руб.);

- мембранного фильтра (работает 5-7 лет, цена 3300 руб.);

- сорбционного фильтра (замена через 1 – 1,5 года, цена 280 руб.,

с серебром 1300 руб.);

- гидроаккумулятор  объемом 9 л;

- крана на мойке.

Установка работает в автоматическом режиме. В гидроаккумуляторе запас воды 9 л. Требуемое давление в водопроводной сети не менее 2 ати.

Стоимость установки 16 тыс. руб.

ООО «БМБ» проводит изготовление и монтаж установок, а также гарантийное и сервисное обслуживание в послегарантийный период.

Варианты очистки могут быть использованы как по отдельности, так и вместе.

Установка монтируется под мойкой. Внедрено более 200 установок очистки воды в Екатеринбурге и Уральском регионе.

1.6. Очистка воды в коттеджном поселке    (фото 6)

1.7. Доочистка водопроводной воды в социально-значимых учреждениях (школы, садики, больницы, школы-интернаты), в цехах и столовых промышленных предприятий

Для получения воды повышенного качества из водопроводной предлагаем использовать установки «Акварос» различной производительности.

Стадии очистки:

1.  Фильтрация через механические фильтры грубой и тонкой очистки. Фильтры улавливают взвешенные вещества и снижают мутность воды. Фильтры картриджные, картриджи из вспененного полипропилена.  Картриджи считаются отработанными, когда потери напора на них составляют ~ 1,5 атм.

2. Фильтрация через мембранный фильтр. При фильтрации через мембранный фильтр происходит удаление тяжелых металлов и алюминия, снижается мутность, цветность и запах. Прокачка воды через мембранный фильтр происходит с помощью циркуляционного насоса, входящего в состав установки. Часть воды вместе с задержанными загрязняющими воду веществами, которые не прошли через мембрану, сбрасывается в канализацию.

3. Фильтрация через сорбционный фильтр. Фильтр картриджный. Картридж фильтра из углеродного материала, улавливает органические вещества, которые придают воде цветность и запах.

Далее  вода с помощью насосной станции прокачивается через фильтры финишной очистки (механический и сорбционный) и поступает на последнюю стадию очистки – обеззараживание.

4. Обеззараживание воды. Обеззараживание воды производится на ультрафиолетовом стерилизаторе.

После обеззараживания вода с давлением не менее 2 ати поступает к точкам разбора. Очищенная вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

Установка работает в автоматическом режиме. Поддерживает давление в разводящей сети.  В комплект входит бак для чистой воды необходимого объема. Установка укомплектована датчиком сухого хода, который выключает установку при отсутствии воды в водопроводной сети.  Энергопотребление установки не более 3 кВт. Комплектующие элементы установки изготовлены из пластика и нержавеющей стали. Площадь, занимаемая установкой, ~2,0 м2, с учетом зоны обслуживания ~3,5 м2.

Помещение, где будет размещена установка, должно иметь подводящий трубопровод не менее 1/2˝ с давлением воды 3-4 ати и канализацию для сброса дренажных вод.

Гарантийный срок службы 1 год. На фильтроматериал гарантия не распространяется. Срок поставки 4-5 недель.

Внедрено более 300 установок.

1.8. Обеспечение питьевой водой малых населенных пунктов за счет доочистки воды существующих централизованных станций обезжелезивания     (фото 1)

1.9. Обеспечение питьевой водой малых населенных пунктов за счет раздачи воды на локальных точках водоразбора и централизованной подачи воды в жилые дома     (фото 5)

1.10. Комплексная технология очистки водопроводной воды и воды из скважин на локальных установках:

Основные стадии технологии :

- механическая очистка (грубая и тонкая) с использованием  картриджных фильтров;

- мембранная очистка на нанофильтрационных элементах;

- сорбционная очистка на активированном угле;

- обеззараживание на ультрафиолетовом стерилизаторе или с помощью озона.

Установки находят широкое применение в детских садах, школах, больницах, цехах и столовых промышленных предприятий, частных домах и коттеджах.

Квартирные варианты установок с озоном встраиваются в кухонные гарнитуры.

2. Структура выполнения работ:

2.1. Анализ исходной воды;

2.2.  Разработка технологии очистки по результатам анализа конкретной воды;

2.3. Проектно-изыскательская разработка по внедрению установки для конкретного объекта;

2.4. Изготовление установки, пуско-наладочные работы;

2.5. Обучение обслуживающего персонала;

2.6. Техническое обслуживание установки очистки воды (гарантийное в течение 1 года и послегарантийное)

Установка «Акварос» - это система очистки воды, основанная на комплексной многоступенчатой технологии с использованием научных разработок кафедры Водного хозяйства и технологии воды  Института Строительства и Архитектуры и  Малого инновационного предприятия  УрФУ ООО «БМБ».

Номера фотографий и подписи к ним

(выделено жирным)

Примеры внедрения

1) Станция обезжелезивания «8300» с. Слобода Туринская

Доочистка воды на механических фильтрах с зернистой загрузкой после централизованной станции обезжелезивания.

Исходное содержание железа в подземной воде 8-10 мг/л.

После станции обезжелезивания снижается до 1-2 мг/л.

После доочистки воды на фильтрах содержание железа снижается до 0,2 мг/л.

2) Установка для очистки горячей воды в жилые дома

Предназначена для улавливания гидроксида железа из горячей воды. Установка состоит из нескольких одноместных корпусов (в данном случае из 5-ти), в каждом корпусе находится один фильтрующий картридж длиной 1 м и с размером пор 20 мкм.

Для компенсации потерь напора установка  имеет дополнительный циркуляционный насос. Давление воды в установке до 15 ати.

Замена фильтрующих картриджей через 6-9 месяцев при потерях напора  ~ 1 атм.

Содержание железа снижается  с 0,4-1,0 мг/л до 0,1-0,2 мг/л.

3)Установка очистки холодной воды на вводе в жилой дом (ул. Бакинских комиссаров, 101)

Состоит из двух ступеней:

1. Первая ступень – самопромывающийся фильтр с зернистой загрузкой (в данном случае активированный уголь). На этой ступени из воды удаляются взвешенные вещества, хлор, хлорорганические соединения, гидроксид железа и окислы др. металлов. Каждый фильтр  промывается автоматически, обратным током воды 1 раз в неделю. Промывные воды сбрасываются в канализацию.

2. Вторая ступень – картриджный фильтр на основе полипропиленового волокна (на рис. справа), выполнен из нержавеющей стали. Основная задача этого фильтра улавливание частиц, образующихся при истирании угля.

Содержание железа снижается  с 0,3-0,6 мг/л до 0,2 мг/л. Снижается цветность и мутность воды.

4) Установка очистки воды для ДОУ Слободо-Туринского р-на (Свердловская обл.)

Установка имеет следующие стадии очистки:

1. Фильтрация воды через самопромывающийся фильтр с зернистой загрузкой для удаления взвешенных веществ и железа. Содержание железа снижается  с 10 мг/л до 1-2 мг/л;

2. Фильтрация воды через картриджный фильтр тонкой очистки;

3. Фильтрация воды через сорбционный фильтр для удаления органических веществ;

4. Фильтрация через мембранный фильтр. Содержание железа снижается    до 0,1 мг/л;

Общее количество установок в Слободо-Туринском р-не – 21 шт.

5) Установка получения воды питьевого качества из подземной скважины Сладковского сельского поселения

Предназначена для подачи в жилые дома и раздачи воды в тару населения.

Установка имеет следующие ступени очистки:

1. Две ступени механической картриджной очистки (грубая и тонкая). На механических фильтрах задерживаются взвешенные вещества (частицы размером более 20 мкм);

2. Мембранная фильтрация.

Для прокачки воды через мембранный фильтр в установке имеется циркуляционный насос. Мембрана работает в режиме самопромывки; часть воды, не прошедшая через мембрану, сбрасывается в канализацию. На мембране задерживаются взвешенные вещества, высокомолекулярные органические соединения, окислы тяжелых металлов и др.

3. Далее вода поступает на сорбционный фильтр, на котором из воды удаляются органические, хлорорганические соединения и хлор, которые придают воде токсичность.

Далее вода поступает в гидроаккумулятор.

4. Из гидроаккумулятора вода поступает на блок фильтров финишной очистки (механический и сорбционный фильтр) и далее через ультрафиолетовый стерилизатор на водоразбор.

6) Установка для обеспечения питьевой водой коттеджного поселка «Финский залив» (Сысертский р-н)

Имеет пять ступеней очистки:

- Двухступенчатая механическая фильтрация (грубая и тонкая);

- Мембранная фильтрация;

- Фильтрация через сорбционный фильтр;

- Обеззараживание на ультрафиолетовом стерилизаторе.

Установка укомплектована баком-накопителем объемом 1500 л. Производительность установки 500 л/час.

# Text boxes

В1

В2

В3

м

м

м

м

dy80

dy80

байпас

Ф1 – зернистый фильтр грубой очистки

Ф2 – фильтр тонкой очистки, Ø пор 10-20 мкм

М – манометры

В1-В3 – задвижки dy80

Примечание: пунктирной линией обведено оборудование, поставляемое ООО «БМБ»

Ф1

Ф2

Схема подключения механического фильтра

В1

В2

В3

м

м

Схема подключения механического фильтра

Ф – механический картриджный фильтр, длина 1000 мм, Ø пор 20 мкм

Н – дополнительный циркуляционный насос

М – манометры

В1-В3 – задвижки (вентили)

Примечание: пунктирной линией обведено оборудование, поставляемое ООО «БМБ»

н

Ф

От теплообменника

В сеть ГВС

Ф3

Ф4

Ф2

Ф1

С

С

Ф1

Ф1

Ф2

Ф2

Ф3

Ф3

Ф4

Ф4

С

С